## Slide 1
基於 Gemini 的
Verilog RTL 生成 Agent
In-Context RL for Hardware Description Language Generation
第 X 組 邱立宇・戴庭涵
2026 年 6 月

## Slide 2
目錄
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
2 / 20
一、研究背景與動機
p.3–4
二、相關文獻
p.5
三、系統架構與方法論
p.6–11
四、實驗設計
p.12
五、實驗結果與分析
p.13–18
六、結論
p.19–20

## Slide 3
研究背景：HDL 生成的挑戰
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
3 / 20
LLM 在高階語言（Python、C++）生成已成熟，
但 Verilog RTL 面臨更嚴格的三重約束：
語義正確性
模擬輸出必須與規格完全一致
合成可行性
程式碼必須能被合成為實際電路
時序正確性
FSM 狀態轉移、同步 reset 必須精確
核心問題：現有 LLM 缺乏從工具執行回饋中自我修正的機制
→ 能模擬但無法合成、或合成後功能有誤

## Slide 4
研究目標
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
4 / 20
01
設計並實作
以 Gemini Function Calling 驅動的 Verilog RTL 生成 Agent
02
兩階段通過
模擬正確性（iverilog+vvp）＋ 合成可行性（yosys）
03
六組 Ablation
量化 error feedback 記憶、decompose_spec、get_debug_hints 各要素的貢獻
04
資料集品質
在實驗中發現並修正 VerilogEval 中 3 道題目的描述問題

## Slide 5
相關文獻
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
5 / 20
ReAct
2022
Synergizing Reasoning and Acting in LLMs
Thought–Act–Observation 迴圈，現代 Agent 的理論基礎
RLEF / CodeRL
2022
Mastering Code Generation through Deep RL
以執行回饋作為 reward signal 微調 LLM 的開創性工作
VerilogEval
2023
Evaluating LLMs for Verilog Code Generation
提供 156 題標準 Verilog benchmark 與 iverilog 評測腳本
RTLCoder
2024
Outperforming GPT in RTL Generation
針對 Verilog 微調的開源 LLM；本研究採用 inference-time 方案而非微調

## Slide 6
系統架構：六個模組、單一職責
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
6 / 20
agent/task.py
Task 配置單一來源：路徑、system prompt、任務名稱
agent/tools.py
subprocess 工具層：iverilog、vvp、yosys 呼叫與結果解析
agent/prompts.py
LLM 導向文字：system prompt、DEBUG_HINTS 診斷清單
agent/agent.py
Gemini 多輪對話迴圈：function dispatch、Episode 狀態追蹤
agent/dataset.py
檔案 I/O：題目讀取、outputs/ 結果儲存
evaluate.py
批次執行器：六組實驗 × 兩種任務，ThreadPoolExecutor 並行

## Slide 7
強化學習框架：In-Context RL / RLEF
對應 MDP（Markov Decision Process）
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
7 / 20
State（狀態）
題目描述 ＋ 當前程式碼 ＋ error_type ＋ error_log ＋ attempt_number
Action（動作）
生成/修正程式碼（文字輸出）＋ 呼叫工具（function calling）
終止條件
sim_passed AND synth_passed（完整通過）；或達到 max_attempts 上限
Policy（策略）
Gemini（不做梯度更新，透過 error feedback 在推理時調整）
Episode（回合）
單一 VerilogEval 題目，最多 5 次 compile_and_test 嘗試
基於 ReAct 框架（Yao et al., 2022）的 Thought-Act-Observation 循環，無需梯度更新

## Slide 8
兩階段通過機制
擴充傳統 VerilogEval 的單一模擬驗證
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
8 / 20
Stage 1
模擬驗證
compile_and_test
iverilog 編譯 + vvp 模擬
與 RefModule 比對每個時脈輸出
passed = sim_passed
Stage 2
合成驗證
synthesize
yosys 合成性檢查
確認程式碼可被實際電路合成
passed = sim_passed AND synth_passed
歷史最佳結果追蹤：sim+synth 通過（2分）> 僅模擬通過（1分）> 未通過（0分）
避免「前期通過、後期修改後退步」的問題

## Slide 9
工具設計：四個 Function Calling 工具
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
9 / 20
核心
compile_and_test
呼叫 iverilog + vvp 驗證程式碼
回傳 passed / error_type / error_log / mismatch_count
核心
synthesize
呼叫 yosys 合成性驗證
只驗證能否合成，不產生 netlist
可選
decompose_spec
呼叫獨立 Gemini 將題目分解為 3–7 個子目標
於複雜題目多次失敗後使用
可選
get_debug_hints
傳入 error_type，查詢 DEBUG_HINTS 診斷清單
必須在 compile_and_test 失敗後才能呼叫

## Slide 10
15 種細粒度錯誤分類
移植自 VerilogEval 官方 sv-iv-analyze 腳本，可直接比對公開基準
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
10 / 20
Compile Error
S
語法錯誤
e
Explicit cast
0
0 位元寬
n
No sensitivities
w
Wire 賦值
m
Unknown module
c
clk 未綁定
p
Port 未綁定
C
通用編譯錯誤
Simulation Error
R
Runtime mismatch
T
Timeout
r
Async reset（靜態）
Synthesis
Y
合成通過
Ys
合成錯誤

## Slide 11
Prompt 設計：三項規則 ＋ 動態工具段落
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
11 / 20
_RULES_COMMON（三項 Verilog 規則）
w
只使用 logic，不使用 wire / reg
n
always @(*) 不寫 sensitivity list
r
同步 reset 不放在 sensitivity list
build_system_prompt（動態工具段落）
問題：ablation 停用工具，但 prompt 仍提及不可呼叫的工具 → 模型行為混亂
解法：根據 enabled_tools 動態生成
有可選工具
附加工具說明段落
無可選工具
只保留次數限制
此設計確保各實驗組的 prompt 與實際可呼叫工具完全一致，ablation 結果不受干擾

## Slide 12
六組 Ablation Study 設計
以完整 Agent 為基準，逐一移除各輔助機制
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
12 / 20
agent
✅
compile ＋ synthesize ＋ decompose ＋ get_debug_hints
no_decompose
✅
compile ＋ synthesize ＋ get_debug_hints
no_debug_hints
✅
compile ＋ synthesize ＋ decompose_spec
no_helper_tools
✅
compile ＋ synthesize（僅核心工具）
no_error_details
✅
全部（但 compile/synthesize 只回傳 passed）
no_memory
❌
全部（5 次獨立 session，各 max_attempts=1）
記憶

## Slide 13
實驗結果：通過率（spec-to-rtl，156 題）
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
13 / 20
Chart: 
| agent | no_decompose | no_helper_tools | no_debug_hints | no_error_details | no_memory
通過率 (%) | 93.4 | 93 | 92.3 | 92 | 88.5 | 88.2
agent
93.6%
146 / 156
no_memory
87.2%
136 / 156
差距
5.2 pp
記憶的貢獻

## Slide 14
Ablation 分析：記憶 > 工具
各設計要素的通過率貢獻
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
14 / 20
⚡
多輪記憶（−5.2 pp）影響最大
no_memory 下降 5.2 個百分點，是所有因素中最大的單一影響。每次 session 從空白 context 出發，無法累積前次 error log 的修正進展。
⚠️
錯誤細節等同記憶（−4.9 pp）
no_error_details 下降幅度與 no_memory 接近，顯示「知道失敗了但不知為何失敗」，效果幾乎等同於沒有記憶。
✅
移除全部工具僅差 1.1 pp
no_helper_tools 通過率 92.3%，與 agent（93.6%）差距極小。在有 error feedback 記憶的前提下，工具的邊際效益有限，核心效能由迭代反饋迴圈驅動。

## Slide 15
Attempt 分布：多輪嘗試的邊際貢獻
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
15 / 20
Chart: 
| Attempt 1 | Attempt 2 | Attempt 3 | Attempt 4 | Attempt 5
agent（146 題通過） | 113 | 20 | 9 | 2 | 2
no_memory（136 題通過） | 112 | 15 | 4 | 2 | 3
agent：77% 題目第一次即通過；14% 在第二次 error feedback 修正後通過
no_memory：第一次通過率更高（82%），但複雜題目無法在跨 session 中累積修正進展

## Slide 16
錯誤類型分布：R 類佔主導
計算所有 attempt 的累積錯誤次數
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
16 / 20
Chart: 
| agent | no_debug_hints | no_decompose | no_helper_tools | no_error_details
R（Runtime mismatch） | 74 | 101 | 91 | 93 | 110
w（Wire） | 11 | 13 | 9 | 18 | 16
e（Explicit cast） | 10 | 11 | 13 | 14 | 12
其他 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9
R 類（Runtime mismatch）佔所有錯誤的 72–80%，是最主要的效能瓶頸
agent 累積錯誤（99 次）少於 no_helper_tools（130 次）→ 工具幫助更快收斂

## Slide 17
案例研究：Prob140_fsm_hdlc（4 次修復成功）
HDLC 序列偵測 FSM
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
17 / 20
前置
decompose_spec
5 個子目標
主動將 HDLC FSM 分解為子目標：位元計數器、狀態機邏輯、輸出控制、同步重置、整合
Attempt 1
compile_and_test
e（8 處）
使用 enum 型別 → 8 個 explicit cast 錯誤
Attempt 2
compile_and_test
+ get_debug_hints(e)
e（8 處）
→ hints
同類錯誤再現 → 主動查詢 get_debug_hints → 取得「改用 localparam + logic」的根本解法
Attempt 3
compile_and_test
R（24 筆）
改用 localparam 後編譯通過；disc、flag 正確，僅 err 輸出有 24 筆不符
Attempt 4
compile_and_test
→ synthesize
✅ PASS
✅ PASS
修正 err 條件（連續 6 個 1）→ 模擬 + 合成全部通過

## Slide 18
高失敗率題目特徵分析
六組實驗中 ≥4 組失敗的題目
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
18 / 20
6/6
Prob116_m2014_q3
4 變數 K-map + don't-care
K-map 化簡多解，模型推導與 testbench 預期不符
6/6
Prob149_ece241_2013_q4
雙向水位感測 FSM
描述修正後仍全失敗；6 狀態雙向 FSM 超出模型 5 次內推理能力
5/6
Prob140_fsm_hdlc
HDLC 序列偵測 FSM
僅 no_helper_tools 偶然通過；輸出時序需精確對齊 0-stuffing 邊界
5/6
Prob155_lemmings4
Lemmings 進階 FSM
僅 no_helper_tools 偶然通過；下落計時器 + 多優先順序行為複雜
兩類效能瓶頸：複雜 FSM（狀態轉移時序難以從 mismatch count 定位）＋ K-map 化簡（數學推導正確性）

## Slide 19
設計限制與未來工作
基於 Gemini 的 Verilog RTL 生成 Agent 第 X 組
19 / 20
設計限制
模型固定（gemini-3.1-flash-lite），未探討不同 LLM 的影響
R 類錯誤回饋資訊量不足（只有 mismatch count，無具體失敗輸入）
yosys generic synth 可能與實際 FPGA 結果有差異
LLM 隨機性使單次 ablation 結果存在 ±3pp 波動
未來工作
以成功修復軌跡作為 fine-tuning 資料，訓練更有效利用 error feedback 的 LLM
解析 VCD 波形，提供具體失敗輸入/輸出對比（提升 R 類修復成功率）
整合時序分析（STA）作為合成驗證的額外維度
多模型比較（GPT-4o、Claude、Gemini Pro）

## Slide 20
結論
01
完整 Agent 在 spec-to-rtl 達到 93.6% 通過率（156 題中 146 題）
02
核心貢獻是「有記憶的 error feedback 迴圈」，移除記憶或錯誤細節各下降 ~5 pp；移除全部工具只差 1.1 pp
03
R 類（Runtime mismatch）佔失敗的 72–80%，複雜 FSM 是主要瓶頸
04
實驗中發現並修正 VerilogEval 3 道題目的描述問題，作為資料集品質的額外貢獻
第 X 組 邱立宇・戴庭涵 2026 年 6 月